Сервисный Центр «Автоскан»

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

Control – RS

ПАСПОРТ

Саратов 2011

Общие сведения

Датчик уровня топлива Control-RS, дальнейшем ДУТ предназначен для определения уровня топлива в топливном баке транспортных средств.

1.1  ДУТ определяет в баке  уровень дизельного  топлива, бензина, масла  – жидких диэлектрических сред.

Запрещается измерение уровня электропроводящих сред.

1.2  Датчик  уровня  топлива  представляет  собой  конденсатор  образованный двумя  коаксиально  расположенными  алюминиевыми  трубками,    емкость  которого изменяется в зависимости от глубины погружения его в диэлектрическую среду.

1.3  Передача информации осуществляется по интерфейсу RS-232, в протоколе совместимом с Omnicomm.  Параметры  протокола: 19200бит/с, 8бит, 1 стоп бит.

1.4  ДУТ  является неремонтируемым изделием.

2  Основные технические характеристики

2.1    Основные параметры и технические характеристики Control-RS:

2.1.1 Основная приведенная погрешность измерений   -                 ± 1  %

2.1.2 Длина измерительной части датчика  -                                    150…3000 мм

2.1.3 Напряжение питания  -                                                               7-30 В

2.1.4 Ток потребления не более  -                                                      20 мА

2.1.5 Время готовности после включения питания -                       не более  10 с.

2.1.6 Масса датчика  (до 700мм)  -                                                    не более  2 кг

2.1.7 Время непрерывной работы  -                                                  не ограничено

2.1.8  Средняя  наработка  на  отказ  Тср. -                                      не  менее  50000ч.

2.1.9 Степень защиты корпуса  датчика                                           не ниже IP66.

2.2.   Схема подключения датчика

4 Ø RS232RxD (белый провод)

3 Ø RS232TxD (синий провод)

2 Ø Плюс питания (красный провод)

1 Ø Минус питания (черный провод)

3    Сведения о содержании драгоценных металлов

3.1 Драгоценных металлов в количестве подлежащих учету, датчик не содержит

4.   Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня изготовления

4.2  В  течение  гарантийного  срока  эксплуатации  изготовитель  берет  на  себя обязательства  по  безвозмездной  замене  ДУТ  в  случае  появления  дефектов  и неисправностей.

4.3 Адрес изготовителя:  Сервисный Центр «Автоскан»
410033  г. Саратов, пр-т 50 лет Октября 110А, корп 8, оф.508. 
www.autoscan-sar.ru

5  Дополнительные сведения по монтажу и эксплуатации датчика

При работе с ДУТ Control-RS  необходимо выполнять следующие условия:

-   Не  подключать  «массу»  ДУТ  к  минусовой  клемме  аккумулятора автомобиля минуя штатный выключатель «массы»;

- для питания ДУТ напрямую от  аккумулятора  используйте  блок  питания,  обеспечивающий гальваническую  развязку  «массы»  от  минусовой  клеммы

аккумулятора;

- работу  по  установке  ДУТ  следует  производить  при  выключенной «массе»;

- для    предотвращения    воспламенения    паров    перед    сверлением  отверстий  топлива,  бак  должен  быть  снят  с  машины  и  выпарен,  либо полностью заполнен водой.

Серийный номер датчика: ______________                     Дата изготовления:  _________________