Сервисный Центр «Автоскан»

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

Control – U5

ПАСПОРТ

Саратов 2011

1 Общие указания

1.1. Датчик уровня топлива ДУТ Control-U5 (далее ДУТ) предназначен для определения уровня вещества в топливном баке транспортных средств методом формирования аналогового сигнала, величина которого изменяется пропорционально изменению уровня топлива. Служит для определения уровня жидких, диэлектрических сред, таких как дизельное топливо, бензин, масло.

Запрещается проводить измерение электропроводящих сред!

1.2.Датчик уровня топлива представляет собой конденсатор образованный двумя коаксиально расположенными алюминиевыми трубами, емкость которого изменяется в зависимости от глубины погружения труб в диэлектрическую среду.  Формирует аналоговый сигнал пропорциональный объёму заполнения топливного бака и согласует сигнал по выходу с входными параметрами приемного устройства.

1.3.ДУТ  является неремонтируемым изделием.

2.Основные технические характеристики

| 2.1. Основная относительная погрешность измерений | ± 1 % |
| --- | --- |
| 2.2 Длина измерительной части датчика | 150-3000 мм |
| 2.3 Напряжение питания (питание датчика осуществляется от бортовой сети ТС) | 7-30 В |
| 2.4 Диапазон выходного напряжения | 0,5 -4,5 В |
| 2.5 Ток потребления | 10 мА |
| 2.6 Время готовности после включения питания не более | 10 с |
| 2.7 Масса датчика не более | 1,0 кг |
| 2.8 Время непрерывной работы 2.9 Средняя наработка на отказ Тср не менее 12500ч. Критерием отказа является нарушение функционирования или несоответствие датчика требованиям п.4. 2.10 Выводы датчика полностью гальванически развязаны с металлическими частями (трубами). | не ограничено |
| 3. Схема подключения датчика 4. Назначение контактов датчика 1. Общий провод – минус питания (желто – зеленый/черный). 2. Выход. Напряжение 0,5 – 4,5 В (синий). 3. Цифровой вход/выход. При работе датчика не используется. 4. Питание датчика – плюс питания. Ток потребления менее 10мА (коричневый). 5. Изменение длины датчика Допускается обрезка (укорачивание) измерительных трубок датчика на величину не более 30% от номинальной длины измерительной части. После обрезки является необходимым проведение повторной калибровки датчика, которая проводится следующим образом: После обрезки, на датчик, находящийся на воздухе (сухой) необходимо подать питание и выдержать его в таком состоянии не менее 1 мин. В это время датчик осуществляет калибровку, к нему нельзя прикасаться. После завершения калибровки, величина выходного сигнала должна быть близкой к 0,5 В. 6. Сведения о содержании драгоценных материалов 6.1 Драгоценных материалов в количестве, подлежащих учету датчик не содержит. 7. Гарантии изготовителя 7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня изготовления 7.2 Адрес изготовителя: Сервисный Центр «Автоскан» 410033 г. Саратов, пр-т 50 лет Октября 110А, корп. 8, оф.508. www.autoscan-sar.ru |

Серийный номер датчика: ______________                     Дата изготовления:  _________________